# ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ

AMARP – DIVISÃO TÉCNICA

PROJETO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS - LOMBADAS

- Memorial descritivo

- Projeto básico e executivo

- Memorial quantitativo

### FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

Eng. Civil – Eng. de Segurança do Trabalho

Email: flavio@amarp.org.br

Videira - SC

IOMERÊ, MAIO DE 2015.

- INTRODUÇÃO

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e metodologia executiva a serem empregados na execução de ondulações transversais (lombadas) em diversos locais no município de Iomerê, conforme projeto em anexo.

- GENERALIDADES

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre às últimas, e os quantitativos apontados.

A execução das mesmas seguirá a legislação do CONTRAN e suas resoluções.

Consistirá o projeto da execução física das lombadas, além das sinalizações verticais e horizontais de indicação das mesmas.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

São aqueles serviços iniciais a obra, que consiste na limpeza da pista onde serão executadas as lombadas.

Será feita a limpeza com ar comprimido e água do trecho da via a contemplar a lombada a fim de permitir a perfeita ligação entre os materiais existentes e da lombada.

- ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS (LOMBADAS)

Serão executadas as lombadas nos locais determinados em projeto.

As lombadas respeitarão as dimensões estabelecidas pela resolução nº 039/98 de 21 de maio de 1998 do CONTRAN.

Serão executadas da lombadas TIPO I, as quais respeitam as seguintes dimensões:

- largura: igual à da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial;

- comprimento: 1,50m

- altura: 0,08m.

Após a limpeza da área que será executada a lombada, será feita a pintura de ligação, que consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as camadas. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2.

Após a imprimação, será feitas a aplicação do CBUQ, misturado a quente, em usina apropriada, com características específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filer) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente.

A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de mistura devidamente dosada e misturada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso, espalhado e comprimido à quente.

A massa asfáltica deverá ser distribuída manualmente e será compactada com rolo compressor de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo “tanden” de porte médio com peso mínimo de 10 ton

A empresa deverá fornecer laudos demonstrando o material aplicado e laudo da espessura do pavimento, emitido pelo laboratório responsável.

Ver o detalhamento no anexo I a seguir.

- SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Será feita a execução da sinalização viária vertical e horizontal de acordo com a resolução 039/98 do CONTRAN – Anexo II.

Será executada a pintura da lombada na cor amarela e preta com dimensões de acordo com a resolução 038/98, sendo a pintura tipo zebrada e em diagonal, na cor amarela com espessura de 25cm e na cor preta 50cm, com inclinação de 45º em relação ao alinhamento da via – Anexo III.

Será executada a sinalização vertical, sendo executadas 04 placas por lombada, de acordo com o sentido da via, sendo uma modelo A-18 próxima da lombada (foto 01) e outra modela A-18 com o complemento 50m (foto 02), locada a 50,00m da mesma.

As placas deverão ser confeccionadas em chapa de aço SAE 1010/1020, galvanizada, de acordo com a NBR – 11904, com dimensão de 50x50cm, fixadas a uma altura do solo de 2,00m a 2,50m.

As placas serão fixadas em tubo de aço galvanizado com 3,50m x 2”, sendo 50cm fixados ao piso e concretado.

As placas deverão ser de vinil refletivo polimétrico, com garantia de 5 anos e refeltiva, tanto na forma quanto na cor que a mesma possui, tanto no período diurno como no noturno, com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.

Foto – 01 - Placa A-18 – Locada próxima à lombada

Foto – 02 - Placa A-18 – Locada a 50m de cada lombada

- LIMPEZA

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre a rua, tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de pessoas e veículos.

Concluídos os serviços, a contratada deverá executar a limpeza final da obra, retirando todos os entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final.

__________________________________

Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6

ANEXOS