# ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ

AMARP – DIVISÃO TÉCNICA

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE IOMERÊ

(FECHAMENTO ÁREAS ABERTAS)

### FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

Eng. Civil – CREA nº 48529-6

Rua Manoel Roque,99

Email: flavio@amarp.org.br

Videira - SC

VIDEIRA, ABRIL 2019.

- INTRODUÇÃO

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem empregados no fechamento de pátio coberto referente ao Centro Educacional Municipal de Iomerê.

- GENERALIDADES :

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto apresentado.

Caberá à executora proceder à instalação dos serviços dentro das normas gerais de construção.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP.

- ESQUADRIAS :

Será feita a execução do fechamento do pátio coberto, com vidros temperados 10mm, fumê em todo fechamento, em locais e com dimensões e detalhamento anotados em memorial e projeto conforme segue:

3.1- VIDROS FIXOS

Serão executados fechamento com vidros fixos (02 unidades), dimensões de 1,90x0,80m, sendo este em vidro temperado 10mm, fixadas na alvenaria e estrutura de concreto por perfis em alumínio cru, conforme projeto em anexo, PRANCHA 01 – DETALHE 03.

Serão executados fechamento com vidros fixos, dimensões de 2,05x2,80m (04 unidades), sendo este em vidro temperado 10mm, fixadas na alvenaria e estrutura de concreto por perfis em alumínio cru, conforme projeto em anexo, PRANCHA 01 – DETALHE 04.

Entre a estrutura de alumínio fixada na alvenaria e estrutura de concreto, deverá ser feita a vedação da mesma com silicone, a fim de impedir a passagem de água para o interior da edificação.

3.2 - PORTAS - P1

Serão executadas portas de giro com 04 (quatro) folhas (03 unidades), sendo 02 (duas) folhas que abrem no sentido de dentro para fora da edificação, com puxador modelo “dorma” em alumínio fosco. As portas P1 terão dimensões de 5,30 x 2,80m, sendo executadas em vidro temperado 10mm e fixadas na estrutura de concreto existente perfis em alumínio cru, conforme projeto em anexo, PRANCHA 01 – DETALHE 01.

Entre a estrutura de alumínio fixada na estrutura de concreto, deverá ser feita a vedação da mesma com silicone, a fim de impedir a passagem de água para o interior da edificação.

3.3 - PORTAS – P2:

Serão executadas portas de correr com 04 (quatro) folhas (03 unidades), sendo 02 (duas) folhas que correm no sentido do centro para os lados direito e esquerdo, com puxador modelo “dorma” em alumínio fosco, e duas folhas fixas, com as dimensões totais de 5,30 x 2,80m, sendo executadas em vidro temperado 10mm e fixadas na estrutura de concreto existente perfis em alumínio cru, conforme projeto em anexo, PRANCHA 01 – DETALHE 02.

Entre a estrutura de alumínio fixada na estrutura de concreto, deverá ser feita a vedação da mesma com silicone, a fim de impedir a passagem de água para o interior da edificação.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços serão aceitos após a vistoria final sendo a cargo da executora manter o local limpo e seguro aos usuários da escola durante toda a execução do mesmo.

### ENGº. FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA/SC – 048.529-6

VIDEIRA, ABRIL DE 2.019.