# ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IOMERÊ

DIVISÃO TÉCNICA - AMARP

MEMORIAL DESCRITIVO

CAPELA MORTUÁRIA

### JEAN MARCELO ZIERO

Arq. e Urb. – CAU/BR A32454-0

Rua Manoel Roque,99

Email: jean@amarp.org.br

Videira - SC

VIDEIRA, JUNHO DE 2020.

A Construção de uma CAPELA MORTUÁRIA contendo área total de 118,52m2. Será construída em terreno de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ, sito frente à igreja e cemitério, na entrada da localidade de Bom Sucesso, vindo de Arroio Trinta pela Estrada Municipal, cidade de IOMERÊ-SC.

01 - GENERALIDADES:

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de construção.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e licenças, evitando interrupções por embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne as fases de execução do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas especificas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.

Será de responsabilidade do construtor as sondagens geológicas tipo SPT, a determinação da resistência superficial a percussão o cálculo da estrutura da edificação, tudo de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se as orientações previas do Eng. Responsável pela PMI, devendo os mesmos serem encaminhados para aprovação final  do  engenheiro fiscal, responsável pela Prefeitura Municipal de Iomerê.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da PMI.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMI.

Fica estabelecido como fck mínimo 25Mpa.

A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas de concreto e outros materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios de verificações deverão ser custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do não atendimento imediato dos ensaios solicitados serão suspensos a execução imediata dos serviços, até a liberação da fiscalização.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em que o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da PMI e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8h até as 12h e das 13h até as 17h horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira)  e no mínimo de 3 horas diárias sempre no mesmo horário.

2 - SERVIÇOS INICIAIS:

02.01. LOCAÇÃO DA OBRA:

A locação deve ser feita de acordo com o Projeto Arquitetônico.

03 - FUNDAÇÕES:

03.01. SAPATAS E BALDRAMES:

As sapatas serão em concreto armado com as dimensões de 80x80x40cm.

03.02. ATERROS E REATERROS:

Deverá ser feita, pela empresa responsável da execução da obra.

04 – ESTRUTURA:

04.01. PILARES:

Os pilares serão em concreto armado com as dimensões de 15cm (larg.) x 25cm (prof.) x 350cm (alt.).

04.02. VIGAS :

As vigas baldrame serão em concreto armado com dimensões de 15cm (larg.) x 30cm (alt.).

As vigas cinta serão em concreto armado e terão dimensões de 15cm (larg.) x 20cm (alt.).

05 – CONTRAPISO E PISO:

O piso será em concreto 20mpa, com espessura de 7cm e contrapiso em argamassa traço 1:4, com espessura de 4cm. Na área de local do velório (piso) será colocada uma malha de ferro para evitar rachaduras no chão.

06 - ALVENARIA

06.01. PAREDES EXTERNAS :

A espessura das paredes deve ser de acordo com o projeto arquitetônico. Os tijolos a serem utilizados serão de barro prensado de 6 furos, assentados a chato. As fiadas deverão ser alinhadas e aprumadas.

06.02. PAREDES INTERNAS:

A espessura das paredes internas deve ser de acordo com o projeto arquitetônico. Os tijolos a serem utilizados serão de barro prensado de 6 furos, assentado a chato. As fiadas deverão ser alinhadas e aprumadas.

07 - COBERTURA:

07.01 - TELHAMENTO:

Será feita cobertura com telhas cerâmicas tipo portuguesa. Deverão ser rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto a caimento e largura dos beirais.

07.02 - ESTRUTUTURA:

A estrutura será em madeira de lei de 1º qualidade com inclinação das águas de 37%.

08 - ESQUADRIAS:

08.01. JANELAS:

As dos banheiros serão de alumínio do tipo basculante, com o formato e as dimensões constantes no projeto arquitetônico. As demais serão também de alumínio, mas serão janelas de correr 2 folhas, as dimensões também constam no projeto arquitetônico.

08.02. PORTAS:

As portas internas serão em madeira compensada lisa, que receberão pintura a óleo de duas demãos em cada uma. As dimensões constam no projeto arquitetônico.

A porta de acesso principal será em vidro temperado incolor 10mm, completa com acessórios, nas dimensões constando no projeto arquitetônico.

09 - REVESTIMENTOS:

Os azulejos serão assentados somente nas paredes internas dos banheiros e cozinha, com altura máxima de 1,70 do chão. As placas são de 35x35cm.

No piso, serão assentadas placas de cerâmica com dimensões de 35x35cm. As paredes que não serão azulejadas, receberão rodapé cerâmico com altura de 7cm.

As soleiras das portas serão de cerâmica e os peitoris das janelas também em cerâmica.

09.01. CHAPISCO :

Toda a alvenaria receberá revestimento em chapisco no traço 1:2:2 (cimento , areia grossa e  pedrisco).

09.02. EMBOÇO :

Será executado emboço, desempenado no traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia fina).

09.03. REBOCO :

Será executado reboco, nas paredes onde não receberá azulejo, com traço 1:2 com espessura de 0,5cm.

10 - APARELHO SANITÁRIO:

Os lavatórios e vasos sanitários serão de louça e vem acompanhado das ferragens para fixação e ligação. Também serão colocados as barras de transferência no vaso sanitário e lavatório, adaptando assim para Portadores de Necessidades Especiais (P.N.E)

11 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA:

Serão respeitados os detalhes do projeto hidráulico. A rede será executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável.

Os registros serão da linha Tigre ou similar, de PVC.

As ligações das torneiras, engates e aparelhos serão feitas utilizando-se conexões azuis com buchas de latão.

12 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA :

Serão respeitados rigorosamente os detalhes do projeto apresentado. Toda a rede será em PVC soldável, própria para as instalações sanitárias, nas bitolas especificadas no projeto. A rede será executada de tal maneira que tenha caimento de 2% no mínimo, para dar escoamento as águas servidas.

Nas descontinuidades da rede, serão executados caixas de inspeção.

A rota do esgoto sanitário compreende em Caixas de Inspeção, Tubulação, Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e Sumidouro.

13 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

13.01 ENTRADA DE ENERGIA :

A entrada de energia será em tensão secundária a 4 fios, aérea, de acordo com as normas da Celesc.

A medição será feita pôr quadro de medidor a ser instalado na parede. Este deverá ter aterramento adequado e protegido pôr disjuntor termomagnético.

13.02. ILUMINAÇÃO:

Em todas as peças estão previstos pontos de luz com luminárias tipo calha e demais com soquete fixado no teto, e que proporcionarão um iluminamento adequado.

13.03. TOMADAS DE CORRENTE:

Em todas as áreas foram projetadas tomadas de corrente que atenderão cargas de uso geral ou específico.

Nos quadros de cargas estão representadas as diversas potências, para as de uso geral foi determinado a potência de 100 W. Ainda teremos dois pontos adicionais de 300W 100W para tomadas médias. Os chuveiros terão tomada alta de 4400W.

13.04. CONDUTORES:

Serão do tipo anti-chama nas bitolas especificadas em projeto e serão embutidos na alvenaria.

14 – PINTURA:

Será executada pintura acrílica de boa qualidade, na parte externa, sendo da cor a escolher pela PMI.

Na parte interna, as paredes que não receberem azulejo, receberão duas demãos de tinta látex PVA.

15 - LIMPEZA:

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá ser removido todo o entulho da obra.

______________________________

### JEAN MARCELO ZIERO

Arq. e Urb. – CAU/BR A32454-0

Email: jean@amarp.org.br

Videira, 12 de Junho de 2020.