# ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ

AMARP – DIVISÃO TÉCNICA

RECAPEAMENTO DE VIAS

ACESSO A LINHA ESPERANÇA

- Memorial descritivo

- Projeto básico e executivo

- Memorial quantitativo

### FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

Eng. Civil – Eng. de Segurança do Trabalho

Email: flavio@amarp.org.br

Videira - SC

IOMERÊ, JULHO DE 2.020.

- INTRODUÇÃO

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem empregados na recuperação de pavimento de vias públicas, localizadas no município de Iomerê, no acesso à Linha Esperança, conforme projetos, memoriais e planilhas orçamentárias em anexo, sendo o regime de contrato será por empreitada global.

Assim, imprescindível por parte do responsável técnico da empresa executora, que conduzirá este processo, o acompanhamento de todas as fases a serem implementadas para a realização dos trabalhos.

Nesta modalidade de revestimento, obrigatoriamente deverão ocorrer, no mínimo, as seguintes fases:

- Limpeza de pista e sarjetas

- Correção de áreas danificadas;

- Recapeamento em CAUQ;

- Sinalização viária.

- GENERALIDADES

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne às fases de execução do projeto.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da P. M. Iomerê.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em que o Eng. Responsável pela obra estará na mesma.

Considerando que a obra será feita em contrato único, deverá ser feita a colocação de placa de obra conforme padrão fornecido pela P. M. Iomerê, englobando todos os dados do contrato.

- SERVIÇOS INICIAIS

São aqueles serviços compreendidos pela placa de obra, a qual deverá ser executada em tamanho mínimo de 2,00 x 1,50 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de identificação da obra com tamanho diferente a medida acima indicada.

Inicialmente serão feitos os serviços de limpeza da pista para a execução dos trabalhos, será feita a varrição de toda a área e limpeza manual das sarjetas que estiverem com material sobre a mesma.

A varrição será com vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica.

Após a varrição, será feita a limpeza da superfície com água fria e jato de alta pressão, a fim de retirar qualquer sujeira sobre a pista.

- CORREÇÃO DE PAVIMENTO DANIFICADO

Em vistoria na via a pavimentar, foram verificados pontos a serem efetuadas correções na pavimentação previamente ao recapeamento, conforme anotado em projeto.

Será executado o processo de fresagem a frio da superfície existente nos pontos que for necessário com o objetivo de remover as corrugações e promover a regularização da superfície e melhoria da aderência. Para a execução deste serviço, deve ser utilizada máquina fresadora, capaz de cortar camadas do pavimento na profundidade até a camada de base ou calçamento existente.

Tais regiões a serem fresadas estão anotadas em projeto, podendo aparecem novas regiões conforme o andamento das atividades.

Após a fresagem, a área fresada deverá ser limpa com ar comprimido e lavada a fim de receber a pintura de ligação para a execução do tapa-buraco.

Após a limpeza será feita a aplicação de pintura de ligação, tipo com asfalto diluído tipo RR-2C (0,5 a 0,8 kg/m²) em toda superfície e bordas da área fresada a qual receberá a massa asfáltica em CAUQ.

Será aplicada uma camada de CAUQ composta por agregados graduados (brita, areia e filler) e material asfáltico (Cimento Asfáltico CAP 50/70), sendo que o mesmo deverá preencher toda a área fresada com a finalidade de dar conforto e segurança aos motoristas e proteger a base das ações de intempéries.

Após a aplicação da massa, deverá ser feita a compactação da mesma com rolo de pneus autopropelidos, de pressão variável e capacidade mínima de 20t, e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso mínimo de 6t, ou ainda com rolo de chapa de 2 tambores vibratórios, sendo que a rolagem será imediatamente feita após a aplicação da massa ficando nivelada perfeitamente à pista existente, não sendo permitidas áreas desniveladas em relação a tal.

- PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ - RECAPEAMENTO

Será executada a pavimentação sobre uma superfície existente, sendo inicialmente feita a limpeza da área à pavimentar, sendo esta por com ar e água.

Após a execução da limpeza, será executada pintura de ligação, que consiste na aplicação de um ligante em emulsão asfáltica RR-1C que tem a finalidade de fazer a perfeita ligação entre a superfície existente e o revestimento asfáltico à executar.

A taxa de aplicação deverá ser entre 0,6 a 1,0 kg/m² conforme especificação DEINFRA-SC-ES-E-02/02).

Deverá ser feito o controle tecnológico da pintura de ligação através do ensaio do método da bandeja, que controla a taxa de aplicação do ligante, ao menos 1 vez durante a execução do serviços.

Após a execução da pintura, será feita a aplicação de CAUQ sobre a mesma, esta aplicação também será através de régua vibro-acabadora com espessura de 4cm compactado, devidamente nivelado com caimento de 2% partindo do centro da via para as extremidades sendo este em toda a largura da via.

A compactação da camada de CAUQ será feitas com rolo de pneus autopropelidos, com pressão variável e capacidade mínima de 20 t, e também com rolo de chapa tandem 2 tambores, peso mínimo de 6 t, sendo que a rolagem será iniciada imediatamente após o espalhamento da massa.

Não poderá ser executado revestimento asfáltico em dias chuvosos, ou com temperatura inferior a 10ºC, também não sendo permitido o lançamento de massa de CAUQ com temperatura inferior a 110ºC.

A contratada deverá apresentar o projeto da mistura asfáltica e especificar a metodologia e normas técnicas adotadas na elaboração da mesma.

Será considerada uma distância de transporte de DMT – 40 km.

- SINALZAÇÃO VIÁRIA

Será feita a execução da sinalização viária horizontal de acordo com a resolução 039/98 do CONTRAN – Anexo II.

A sinalização horizontal deverá ser executada mecanicamente, com equipamento próprio para a aplicação da tinta sobre o asfalto.

O traçado da sinalização horizontal deverá ser demarcada longitudinalmente pelo trecho da via, em seu centro, na cor amarela com largura de 0,15m, que servirá para separar e ordenar as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a sua divisão em faixas, a divisão de fluxos opostos, além de estabelecer a regra de ultrapassagem.

Nas laterais será feita a sinalização horizontal, também longitudinalmente, em todo trecho da via, na cor branca, com espessura de 15cm cada faixa, definindo assim o bordo dapista de rolamento.

A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação viária e de acordo com normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização do Projeto Executivo.

As micro Esferas de Vidro Retrorefletivas a serem utilizadas poderão ser de 2 tipos :

Tipo IB - Misturadas à tinta na máquina

Tipo IIA – Aplicada por aspersão quando da aplicação da tinta.

Para inspeção e amostragem deverá ser obedecida a EB 2162 para tintas e EB 1241 para micro esferas.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra.

Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais utilizados na obra, com sua respectiva ART ao término da mesma e antes do pagamento final, juntamente com a ART dos mesmos atestando que os mesmos estão em acordo com as especificações de projeto e memorial técnico.

- MEMORIAL DE CÁLCULO DE SERVIÇOS

  - – Acesso à Linha Esperança

Extensão – 847,56 m

Largura – 7,00 m

Área à recapear – 5.948,60 m2

Pintura de ligação RR-1C – 5.948,60 m2

CAUQ – A = 5.948,60 m2

E = 0,04 m

Densidade considerada – 2,50 t/m3

Massa aplicada – 594,86 t

Transporte de massa – Volume = 5.948,60 m2 x 0,04m = 237,94 m3

DMT – 40 km

Transporte = 9.517,60 m3/km

Sinalização horizontal amarela – 127,13 m2

Sinalização horizontal branca – 254,26 m2

__________________________________

Engº. Flávio André de Oliveira

CREA/SC – 048.529-6

Foto 01 – Acesso Linha Nova Esperança

Foto 02 – Acesso Linha Nova Esperança

Foto 03 – Vista de região a reparar antes do recapeamento

Foto 04 – Vista de região a reparar antes do recapeamento